# Ένα τμήμα δικτύου ύδρευσης και ο κλειστός σωλήνας

Στο σχήμα βλέπετε ένα τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης όπου στο σημείο Α έχει συνδεθεί ένας κλειστός κατακόρυφος σωλήνας, μέσα στον οποίο το νερό έχει ανέβει σε ύψος h, όση είναι και η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ των σημείων Α και Β. Ο σωλήνας έχει μεταβλητή διατομή, όπου Α1>Α2 στις θέσεις Α και Β αντίστοιχα. Το νερό θεωρείται ιδανικό ρευστό και η ροή μόνιμη και στρωτή, όπου στο δεξιό άκρο εκρέει στην ατμόσφαιρα.

i)  Για τις πιέσεις p1 και p2 στα σημεία Α και Β, ισχύει:

α) p1 > p2,    β) p1 = p2,     γ) p1 <  p2.

ii) Να αποδείξετε ότι πάνω από το νερό, στο σημείο Γ, δεν μπορεί να υπάρχει κενό. Για την επικρατούσα πίεση του εγκλωβισμένου αέρα στο κλειστό δοχείο, ισχύει:

α) pΓ < p2,     β) pΓ = p2,     γ) pΓ > p2.

iii) Το έργο που παράγει το υπόλοιπο νερό, πάνω σε ορισμένο όγκο νερού ΔV, κατά την μετακίνησή του από τη θέση Α στη θέση Β, είναι αντίθετο με το έργο του βάρους της ποσότητας αυτής, κατά την παραπάνω μετακίνηση. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την θέση αυτή;

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

Εφαρμόζουμε την εξίσωση Bernoulli κατά μήκος μιας ρευματικής γραμμής, μεταξύ των σημείων Α και Β:

Όμως από την εξίσωση της συνέχειας για τις διατομές των δύο σωλήνων, παίρνουμε:

Οπότε επιστρέφοντας στην (1) έχουμε:

Σωστό το α).

Έστω ότι πάνω από το νερό, στο εσωτερικό του κατακόρυφου σωλήνα υπάρχει κενό, οπότε pΓ=0. Τότε η πίεση στο σημείο Α θα έχει τιμή:

Με αντικατάσταση στην (1) την τιμή p1=pΓ+ρgh, παίρνουμε:

Σωστό το γ)

Το έργο του βάρους για έναν όγκο νερού κατά την μεταφορά του από το σημείο Α στο σημείο Β είναι ίσο:

Αντίθετα το έργο που παράγει σε αυτόν τον όγκο νερού, η υπόλοιπη μάζα του νερού, είναι ίση:

Η τελευταία σχέση μας λέει ότι το έργο λόγω διαφοράς πιέσεως είναι μεγαλύτερο από την αύξηση της δυναμικής ενέργειας του νερού (ΔU=Δm∙gh), αφού ταυτόχρονα αυξάνεται και η κινητική ενέργεια του μεταφερόμενου όγκου, από .

dmargaris@gmail.com