| Tensão – “ e “ – volts – diferença de potencia entre 2 pontos. FASE + NEUTRO: POA – 127 V INTERIOR – 220 V FASE + FASE: POA – 220 V INTERIOR – 380 V FREQUÊNCIA NO BRASIL: 60 Hz | Potência Útil – Pur – Watts (W) – Luz, Calor, Movimento Potência Inutil – Pir – VAR (Volt Ampere Reativo) – Magnetizar as bobinas PoTência Total – Ptr – VA (Volt Ampere) – é a potência total consumida da rede elétrica Gerador - 3( ou 1( Motor elétrico – até 2CV - 1( mais de 2CV - 3( Transformadores Doméstico - 1( De potência - 3( Reatores - 1( Iluminadores - 1( Aquecedores 127 ou 220 - 1( 220 ou 380 - 3( e equipamentos compostos |
| --- | --- |
| i (A) = __Ptr (VA)__ corrente e (V) | 1( - 2( |  |
| i (A) = __Ptr (VA)___ e (V) x 3 | 3( |  |
| Ptr = Pur2 + Pir2 |  |
| Ptr = e x i x 3 | 3( | Pútil eixo = CV x 736 w/cv (W) Rendimento = __Pu saída (Pu eixo)_ ( x 100 = ____ % Pu entrada (Pur) Pur – Pu eixo = perda em calor (W) Para motores: resistência = impedância Z = __e__ 3( i ( - (Z) - impedância | Fp (Fator de potência): fp ( cos ( ( __Pur (W)__ ( de 0 a 1 Ptr (VA) Se fp ( 0,92 ou 92% - paga multa Capacidade de condutores de cobre com isolamento PVC – 70oC em eletrodutos embutidos ou aparentes. Pág 153 do livro Dimensionamento – Maior Bitola |
| Ptr = e x i | 1( 2( |  |  |
| Pur = e x i x 3 x fp | 3( |  |  |
| Pur = e x i x fp | 1( 2( |  |  |
| Pue = e x i x 3 x fp x | 3( |  |  |
| Pue = e x i x fp x | 1( 2( |  |  |
| Resistência: e = r x i (lei de ohm) - ( | Pur = __e2__ r | Pur = i2 x r | CRITÉRIO DA BITOLA MÍNIMA Circuito de luz ou tomadas normais...........................................1,5 mm2 Circuito de T. de serviço, TUE, motores e aquecedores............2,5 mm2 CRITÉRIO DA CORRENTE Cálculo da corrente (i=A) Selecionar na Tabela 4.4-B1 o mm2 correspondente em A(i) imediatamente maior CRITÉRIO DA QUEDA DE TENSÃO – 2 A 4% Somente se l (15 metros, calcular: (= 1/58 (constante) Smm2 = 2 x ( x __i x l__ 1( 2( Smm2 = 3 x ( x __i x l__ 3( e x q% e x q% |
| Custo: C = KW x horas x tarifa - KW = Pur | R$ 0,30 / kwh (BT) - residencial R$ 0,11 / kwh (AT) - industrial (AT) 18h as 21h – R$ 0,77 / kwh |  |
| Dimensionamento de Disjuntores: cálculo de corrente (i=A) do circuito multiplicar a corrente por 1,35 (70% de folga) selecionar o disjuntor imediatamente superios 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,80,90,100,125,150, ... |  |

# Text boxes

Falhas:

- Sobrecargas

- Curto circuíto

- Corrente residual (choque) – mata

Dispositivo de segurança:

- Dsjuntor (eletromagnético)

- Disjuntor DR (eletrônico)

- Fisível