# TOMADAS

- NORMAIS

  - 100 VA – RESIDENCIAL

  - 200 VA – COMERCIAL

- DE SERVIÇO – 600 VA

  - Área de Serviço (cozinha – a

cada 3,5m, lavanderia), copas,

sanitários (a 1,5m ou + do box),

microcomputadores, ...

- USO ESPECÍFICO – TUE

  - Chuveiro              – 5.400 VA

  - Ar condicionado  – 1,5 a 5 CV

  - Exaustor              – 0,5 a 3 CV

  - M. secar              – 1.500 VA

  - M. Lavar              – 1.000 VA

  - L. Louça              – 1.500 VA

  - Torneira Elétrica  – 3.800 VA

- ESPECIAIS – (zero VA)

  - ANTENA

  - SOM

  - CRT – GVT

  - ALARME

  - CAMPAINHA

  - PORTEIRO ELETRÔNICO

# Text boxes

# LUZ

- RESIDENCIAL – 16 VA/m2

- COMERCIAL

  - LOJAS – 15 VA/m2

  - ESCRITÓRIO – 12 VA/m2

  - ESCOLA – 10 VA/m2

Ou método dos lúmens – Pág 195

- Ponto mínimo – 100 VA