# MEMÓRIA DE CÁLCULO – ESGOTO SANITÁRIO - PLUVIAL

FOSSA SÉPTICA :

V (volume ) = 1000+N (C x T +K x Lf )

N = 57 pessoas

C = 7.410 = 57 x 130 litros (tab.1)

T = 0,67 (tab. 2 - volume entre 6001 a 7500 )

K = 65 (tab. 3 – limpeza anual e  10 ≤ t ≤ 20 para o clima do sul)

Lf = 1 dia ( tab. 1 – contribuição de lodo fresco )

V = 1000 + N (CT + K Lf)

V = 1000 + 57 (7.410 x 0,67 + 65 x 1)

V = 5.316.392,90 litros

V = 5.316 m³

Não será usado Fossa Séptica devido ao grande volume necessário. Vai direto ao coletor coletivo.

WC1 :

RAMAIS DE DESCARGA ( Decliv. mín. 2% p/ PVC de 40mm )(TAB. 1)

| APARELHO | DIAM. RAMAL DE DESCARGA Ø | N.° DE UNID. HUNTER DE CONTRIBUIÇÃO |
| --- | --- | --- |
| LAVATÓRIO | 40mm | 1 |
| BANHEIRA | 40mm | 3 |
| BIDÊ | 40mm | 2 |
| CHUVEIRO | 40mm | 2 |
| VASO SANITÁRIO | 100mm | 6 |

RAMAL DE ESGOTO

Soma dos número específicos de unidades de Hunter de acordo com o uso do aparelho.(TAB. 2)

| RE1 |  |  | RE2 |
| --- | --- | --- | --- |
| APARELHO | UHC |  | APARELHO | UHC |
| LAVATÓRIO | 1 |  | RE1 | 8 |
| BANHEIRA | 3 |  | VASO SAN. | 6 |
| BIDÊ | 2 |  |  |  |
| CHUVEIRO | 2 |  |  |  |
| TOTAL | 8 |  | TOTAL | 14 |
| Ø 50mm |  | Ø 100mm * |

* Conforme norma.

TUBO DE QUEDA SANITÁRIO (TQS)

Em função do número de unidades de descarga em um pavimento e em todo o tubo de queda. (TAB. 3)

TQS1:

14 X 4 = 56 UHC

TQS1: Ø 100mm (diâmetro mínimo DN100 para as tubulaçãoes que recebam despejos de uso sanitátio)

WC 2 e 3:

RAMAIS DE DESCARGA ( Decliv. mín. 2% p/ PVC de 40mm )(TAB. 1)

| APARELHO | DIAM. RAMAL DE DESCARGA Ø | N.° DE UNID. HUNTER DE CONTRIBUIÇÃO |
| --- | --- | --- |
| LAVATÓRIO | 40mm | 1 |
| BIDÊ | 40mm | 2 |
| CHUVEIRO | 40mm | 2 |
| VASO SANITÁRIO | 100mm | 6 |

RAMAL DE ESGOTO

Soma dos número específicos de unidades de Hunter de acordo com o uso do aparelho.(TAB. 2)

| RE5 |  |  | RE6 |
| --- | --- | --- | --- |
| APARELHO | UHC |  | APARELHO | UHC |
| LAVATÓRIO | 1 |  | RE1 | 5 |
| BIDÊ | 2 |  | VASO SAN. | 6 |
| CHUVEIRO | 2 |  |  |  |
| TOTAL | 5 |  | TOTAL | 11 |
| Ø 50mm |  | Ø 100mm * |

* Conforme norma.

TUBO DE QUEDA SANITÁRIO (TQS)

Em função do número de unidades de descarga em um pavimento e em todo o tubo de queda. (TAB. 3)

TQS 3:

11 X 4 = 44 UHC

TQS 2 / 3 / 4: Ø 100mm (diâmetro mínimo DN100 para as tubulaçãoes que recebam despejos de uso sanitátio)

COZ.  / ÁREA SERV :

RAMAIS DE DESCARGA ( Decliv. mín. 2% p/ PVC de 40mm )(TAB. 1)

| APARELHO | DIAM. RAMAL DE DESCARGA Ø | N.° DE UNID. HUNTER DE CONTRIBUIÇÃO |
| --- | --- | --- |
| PIA RESIDÊNCIA | 40mm | 3 |
| MAQ. LAVAR PRATOS | 75mm | 4 |
| TANQUE LAVAR ROUPAS | 40mm | 3 |
| MAQ. LAVAR ROUPAS | 75mm | 10 |

RAMAL DE ESGOTO

Soma dos número específicos de unidades de Hunter de acordo com o uso do aparelho.(TAB. 2)

| RE7 |  |  | RE8 |
| --- | --- | --- | --- |
| APARELHO | UHC |  | APARELHO | UHC |
| PIA RESIDEN. | 3 |  | TA | 3 |
| MLL | 4 |  | MLR | 10 |
| TOTAL | 7 |  | RE7 | 7 |
|  |  |  | TOTAL | 20 |
| Ø 75mm |  | Ø 75mm |

* Conforme norma.

TUBO DE QUEDA SANITÁRIO (TQS)

Em função do número de unidades de descarga em um pavimento e em todo o tubo de queda. (TAB. 3)

TQS 4

20 X 4 = 80 UHC

TQS 4: Ø 100mm

APARTAMENTO DO ZELADOR

WC 4 :

RAMAIS DE DESCARGA ( Decliv. mín. 2% p/ PVC de 40mm )(TAB. 1)

| APARELHO | DIAM. RAMAL DE DESCARGA Ø | N.° DE UNID. HUNTER DE CONTRIBUIÇÃO |
| --- | --- | --- |
| LAVATÓRIO | 40mm | 1 |
| CHUVEIRO | 40mm | 2 |
| VASO SANITÁRIO | 100mm | 6 |

RAMAL DE ESGOTO

Soma dos número específicos de unidades de Hunter de acordo com o uso do aparelho.(TAB. 2)

| RE12 |  |  | RE13 |
| --- | --- | --- | --- |
| APARELHO | UHC |  | APARELHO | UHC |
| LAVATÓRIO | 1 |  | RE1 | 3 |
| CHUVEIRO | 2 |  | VASO SAN. | 6 |
| TOTAL | 3 |  | TOTAL | 9 |
| Ø 40mm |  | Ø 100mm * |

WC 5 :

RAMAIS DE DESCARGA ( Decliv. mín. 2% p/ PVC de 40mm )(TAB. 1)

| APARELHO | DIAM. RAMAL DE DESCARGA Ø | N.° DE UNID. HUNTER DE CONTRIBUIÇÃO |
| --- | --- | --- |
| LAVATÓRIO | 40mm | 1 |
| VASO SANITÁRIO | 100mm | 6 |

RAMAL DE ESGOTO

Soma dos número específicos de unidades de Hunter de acordo com o uso do aparelho.(TAB. 2)

| RE12 |  |  | RE13 |
| --- | --- | --- | --- |
| APARELHO | UHC |  | APARELHO | UHC |
| LAVATÓRIO | 1 |  | RE1 | 1 |
|  |  |  | VASO SAN. | 6 |
| TOTAL | 1 |  | TOTAL | 7 |
| Ø 40mm |  | Ø 100mm * |

COZ.  / ÁREA SERV ZELADOR:

RAMAIS DE DESCARGA ( Decliv. mín. 2% p/ PVC de 40mm )(TAB. 1)

| APARELHO | DIAM. RAMAL DE DESCARGA Ø | N.° DE UNID. HUNTER DE CONTRIBUIÇÃO |
| --- | --- | --- |
| PIA RESIDÊNCIA | 40mm | 3 |
| MAQ. LAVAR PRATOS | 75mm | 4 |
| TANQUE LAVAR ROUPAS | 40mm | 3 |

RAMAL DE ESGOTO

Soma dos número específicos de unidades de Hunter de acordo com o uso do aparelho.(TAB. 2)

| RE14 |  |  | RE15 |
| --- | --- | --- | --- |
| APARELHO | UHC |  | APARELHO | UHC |
| PIA RESIDEN. | 3 |  | TA | 3 |
| MLL | 4 |  | RE9 | 7 |
| TOTAL | 7 |  | TOTAL | 10 |
| Ø 75mm |  | Ø 75mm |

RAMAIS DE VENTILAÇÃO

Grupo de aparelhos com vaso sanitário até 17 UHC  diâmetro igual a 50mm. Colunas de ventilação (CV ) 1, 2, 3 e 4.

COLETORES PREDIAIS E SUB COLETORES (TAB. 4 )

Em função das unidades de descarga e declividade adotada para a canalização.

TQS1 + TQS2 + TQS3 +TQS4 +TQS5 + TQS6 + TQS7 =

56	+   44	   +   44   +  44   +   80   +    80  +   80    =  222 UHC

428 + WC4 + WC5 + COZ./ÁREA SERV.ZELADOR =

428 +   9    +    7    +              10                          = 454 UHC

#### Ø 150mm  e    i = 1%

CONDUTORES HORIZONTAIS (TAB.4)

Conduzem as águas pluviais.

COND.HOR./RALO1: (Planta da Cobertura)

A1 72 m² / 2 = 36 m²

## Ø	75mm/ i = 1%

COND.HOR./RALO 2: (Planta da Cobertura)

# A2 88 m² / 2 = 44 m²

# Ø	75mm/ i = 1%

COND.HOR./RALO 3: (Planta da Cobertura)

# A3 75 m²

# Ø	75mm/ i = 2%

COND.HOR./RALO 4: (Planta da Cobertura)

# A4 20 m²

# Ø	75mm/ i = 0,5%

# CONDUTORES PLUVIAIS (TQP)

Captam a água das calhas ou condutores e conduzem até a parte inferior da edificação. (TAB. 3)

TQP 1:

A2/2 = 44m²

# Ø	75mm

TQP 2:

A2/2 = 44m²

# Ø	75mm

TQP 3:

## A1/2 = 36m²

# Ø	75mm.

TQP 4:

## A1/2 + A4 = 36m² + 20 m² = 56 m²

# Ø	75mm.

TQP 5:

## A3 = 75m²

# Ø	75mm.

CONDUTORES HORIZONTAIS COLETORES PLUVIAIS (TAB.4)

Conduzem águas pluviais, a partir das caixas de inspeção ou condutores horizontais, até a rede pluvial.

COL HORZ 1 :

Área 1 – Térreo - 62 m²

Ø	100mm/ i= 0,5%

COL HORZ 2 :

Área 2 – Térreo - 53,50m² + TQP3 (36m2) + COL1 (62m2)= 151,5 m2

Ø	100mm/ i= 2%

COL HORZ 3:

Área 3 – Térreo – 55m2 + COL2 (151,5m2)+ TQP1 (44m2) = 250,5m²

Ø	125mm/ i= 2%

COL HORZ 4:

Área 4 – Térreo - 52m² + COL3 (250,5m2) = 302,5m2

Ø	150mm/ i= 1%

COL HORZ 5:

Área 6 – Térreo - 72m² + COL4 (302,5m2) = 374,5m2

Ø	150mm/ i= 2%

COL HORZ 6:

Área 7 – Térreo - 68m²

Ø	100mm/ i= 0,5%

COL HORZ 7:

COL 6 (68m2) + Área 8 – térreo – 62m2 = 130 m²

Ø	100mm/ i= 2%

COL HORZ 8:

Área 9 – térreo – 32m2 + COL7 (130m2) + TQP5 (75m2) = 237 m²

Ø	150mm/ i= 0,5%

COL HORZ 9:

Área 10 – Térreo - 53m² + COL8 (237m2) = 290 m2

Ø	150mm/ i= 1%

COL HORZ 10:

Área 11 – Térreo – 80 m²

Ø	100mm/ i= 0,5%

COL HORZ 11:

Área 12 – Térreo – 72 m² + COL10 (80m2) + TQP4 (36m2) = 188m2

Ø	125mm/ i= 1%

COL HORZ 12:

COL11 (188m2) + TQP2 (44m2) = 232m2

Ø	150mm/ i= 0,5%

COL HORZ 13:

TOTAL GERAL

Área 13 – Térreo – 112m2 + COL 5 (374,5m2)+ COL 9 (290m2)+ COL 12 (232m2)=1008,5m2

Ø	200mm/ i= 2%

OUTROS

Ralos , caixas de gordura, caixas sifonadas, caixas de inspeção ver diâmetros e medidas nas plantas baixas.