| Presso Flexão (DO PAVIMENTO INFERIOR PARA CIMA) 1- dados Esquema: lfe=_____cm Carga: N=____________Kgf Seção: P ( _____ x ______ ) b( h( Momento do pilar: Mx= _______ Kgfm My= _______ Kgfm fck= _______Kgf/cm2; para c=1,5 d’=3 Aço: CA50 (10; 125 e 16 mm) CA60 (5; 6 e 8 mm) | 2- determinação da esbeltez (= 3,46 . _lfe _ ( 3,46 . _____ ( ____ (nº int.) a a= menor dimensão do pilar Marcar com “X”: obs: Se ( ( 140 + M ... . presso flexão ( Se 80 ( ( ( 140 + N ....... presso flexão ( * SE FOR MAIOR QUE 140 É COMPRESSÃO CENTRADA |
| --- | --- |
| 3- exentricidades do pilar |
| ( h ( b | ( h ( b |
| ex = ea + _Mx_ N ea = exentricidade acidental ex = 2cm + _100 x Mx_ N ex = 2 + _____00_ = ___,___ __ | ey = ea + _My_ N ea = exentricidade acidental ey = 2cm + _100 x My_ N ey = 2 + _____00_ = ___,___ __ |
| 4- valores de n e m |
| nx = ____N____ = ______________ b x h x fck ____x____x____ AC = b x h nx = 0, __ __ __ | ny = nx = 0, __ __ __ |
| mx = nx . _ex_ hx ( mx = 0, __ __ __ x _____ __ mx = 0, __ __ | my = ny . _ey_ hy ( my = 0, __ __ __ x _____ __ my = 0, __ __ |

| 5-valores de ( do ábaco (abaixo da 1ª curva, adotar o valor da 1ª curva) - (acima da última curva, alterar a seção do pilar – para mais) - (INTERPOLAR SE NECESSÁRIO) |
| --- |
| nx = __ , __ __ mx = __ , __ __ (x = __ , __ __ x 10-3 | ny = __ , __ __ my = __ , __ __ (y = __ , __ __ x 10-3 |
| 6- área de aço: As |
| Asx = (x x b x h x fck Asx = 0, __ __ x10-3 x ___ x ___ x ____ Asx = _____ , ___ ___ cm2 | Asy = (y x b x h x fck Asy = 0, __ __ x10-3 x ___ x ___ x ____ Asy = _____ , ___ ___ cm2 |
| 7- escolha da ferragem |
| N= _ASx_ Obs: N deve ser par ( 4 AS1 N deve ser múltiplo de 4 ___ = ___= ___= 0,8 1,25 2,0 (l 10mm 125mm 16mm AS1 0,8cm2 1,25cm2 2,0cm2 espera 60cm 75cm 90cm N CA-50 | N= _ASy_ Obs: N deve ser par ( 4 AS1 N deve ser múltiplo de 4 ___ = ___= ___= 0,8 1,25 2,0 (l 10mm 125mm 16mm AS1 0,8cm2 1,25cm2 2,0cm2 espera 60cm 75cm 90cm N CA-50 |
| 7- taxa de armadura (NÚMERO DE BARRAS DE (X + Y) – 4 barras dos cantos (= _Nº de barras x As1_ x 100 b x h ___x_____ x 100 = ___, __ __ (% __ x __ obs: 1- Se (% (0,8%, adotar (%= 0,8%.......( Se (% > 6%; mudar seção...................( Se 0,8 ((%( 6%, está OK................( | 8- estribos – (menor) 20 cm ............................................................ ( 12 (l ( 12 x __, __ __ ( ___cm.... ........... ( Menor seção do pilar= ____cm.......... ........... ( _190_x_(e2_ ( _190 x ( 0, __)2_ ( ___cm..( (l __, __ __ bitola ferro (e = _(l_ ( ___ ( __, __ mm ( 4 4 resumo ( ( ___, ___ mm c/ _____ cm |

10- desenho      (PARA COLOCAR OS PONTOS DA FERRAGEM) DIVIDIR O NÚMERO DE FERROS POR DOIS, DE CADA LADO

SEPARADAMENTE, E OS PONTOS DOS CANTOS

SOMAR PARA OS DOIS LADOS)

| ___ lfe ___ | ___ ( _____ mm L=_____ cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

lfe/estribo (menor) = ____ (arredonda para cima) + 1 = _____      (   ( ___, ___ mm  c/ _____ cm

lfe/estribo (menor) = ____ (arredonda para cima) + 1 = _____             ( ___, ___ mm  c/ _____ cm

# Text boxes

P___

___ PAV

## X

## Y

ESCOLHA

| 1/3 S | 10 |
| --- | --- |
| 1/3 M | 125 |
| 1/3 I | 16 |

O pilar se encontra

na parte superior, média ou inferior do prédio.

ESCOLHA

| 1/3 S | 10 |
| --- | --- |
| 1/3 M | 125 |
| 1/3 I | 16 |

O pilar se encontra

na parte superior, média ou inferior do prédio.

Adota: (e

| 5,0 | 6,0 | 8,0 |
| --- | --- | --- |
| CA-60 |