# MEMORIAL DESCRITIVO

Para execução de uma obra para fins residenciais, com área de 200,70 m2, situado na rua Santos Dumont, lote 20, quadra F-7, município de Tramandaí, de propriedade do Sr. Senger.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1   Instalação da obra

1.1.1	Serão tomadas todas as providências e correspondentes as instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessárias a execução dos serviços provisórios tais como: galpão de obra, andaimes, tapumes,  cerca, instalações de sanitários, de luz, de água, etc.

1.1.2   Instalação provisória de sanitários na obra – deverão ser executadas as instalações necessárias ao atendimento do pessoal da obra.

1.2   Limpeza do Terreno

1.2.1	Deverá ser executado a limpeza da área, retirando todo e qualquer tipo de entulho inaproveitável para aterro e material proveniente de capinagem de mato, preservando as árvores existentes que não venham atrapalhar a obra;

1.3   Abastecimento e Distribuição de Energia Elétrica e Água Potável

Serão executadas redes provisórias de energia elétrica e água para execução da obra.

1.4   Locação:

1.4.1 	Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação da obra a ser construída, obedecendo-se os recuos projetados.

1.4.2	A locação deverá ser feita pelo processo de tábuas corridas, sendo definidos claramente os eixos de referência.

1.4.3	Com referência as cotas do piso acabado, deverão ser observadas as condições de projeto.

- INFRAESTRUTURA

2.1   Regularização do Terreno:

2.1.1	Deverá ser providenciada a regularização do terreno em atendimento aos níveis determinados no projeto.

2.2   Fundações:

As fundações deverão ser executadas, obedecendo projetos específicos:

2.2.1	Fundação Sapata Corrida: Deverão ser executadas em sapata corrida conforme Projeto específico, com pedras de grês em três fiadas.

2.2.2	Vigas de Baldrame: A partir das dimensões e armaduras especificadas em projeto,  serão executadas em concreto fck ≥ 150 kgf/cm2. O recobrimento do aço será de 0,025 cm.

2.2.3	Impermeabilização das vigas de baldrame: Serão executadas com manta asfáltica, com espessura de 5mm, soldadas as vigas.

OBSERVAÇÃO

Após a execução das fundações,s deverá ser providenciado o reaterro das valas e aterro interno, com material isento de resíduos orgânicos, devidamente compactado, em camadas sucessivas não superiores a 0,40m, molhadas e apiloadas para sua perfeita consolidação.

OBSERVAÇÕES PARA FUNDAÇÕES

01.	   Todas as valas deverão ser apiloadas.

02.	    As tubulações de esgoto que atravessam as vigas de baldrame, deverão ser colocadas antes da concretagem.

- PAREDES DE ALVENARIA

3.1  A marcação da obra será com tijolos maciços até a segunda fiada. Após, as paredes serão executadas com tijolos de 06 (seis) furos, de boa qualidade, até a altura das cintas e vigas de respaldo.

3.2   Argamassa – para assentamento dos tijolos deverá ser utilizado argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:8, revolvidos até obter-se mistura homogênea.

Nas duas primeiras fiadas de alvenaria de elevação deverá ser utilizada argamassa de cimento na areia no traço 1:3 com adição de “Sika” ou similar, na proporção de 1:15 a água de amassamento. Nas primeiras fiadas deverá ser utilizada pintura com “igol “2 ou similar.

3.3   Vergas – sobre o vão de portas e janelas serão executadas vergas argamassa de cimento e areia com espessura de  0,02m contendo (duas) barras de aço ( 4,2mm CA-60B, prolongando-se 0,20m para cada lado 	do vão a cobrir.

3.4 	Cinta de Amarração – deverá ser executada sobre a alvenaria de todas as paredes, cinta de concreto armado nas dimensões e armaduras especificadas no projeto estrutural, com concreto de fck≥ 15 Kgf/cm2,. O recobrimento do aço será de 0,015 cm.

Especificação para a Execução das Alvenarias:

A marcação das paredes serão feitas com tijolos maciços nas 2 primeiras fiadas, conforme espessuras especificadas na planta baixa. Fiadas superiores serão com tijolos 6  furos, devidamente aprumadas.

A espessura das juntas deverá ser no máximo 0,015m, rebaixadas a ponta de colher, ficando regularmente colocadas em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas.

A fixação dos caixilhos ou esquadrias deverá ser feita por tacos de madeira ou chumbadores metálicos soldados nos caixilhos ou esquadrias.

Quando utilizados tacos de madeira, estes deverão ter espessura de 0,025m ranhurados e previamente imunizados, embutidos na alvenaria com argamassa de cimento e areia traço 1:3. Quando utilizado caixilho ou esquadria metálica com chumbadores soldados, estes deverão ser embutidos na alvenaria com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 após nivelar e aprumar o caixilho ou esquadria. As muretas, quando existirem deverão ser respaldadas superiormente com cinta de concreto armado com especificações iguais de cinta de amarração superior das alvenarias de elevação.

Deverão ser preenchidos todos os interstícios entre a alvenaria e as telhas.

4.	 COBERTURA

4.1   Cintas, Vigas e Laje de Cobertura

4.1.1	Cintas e Vigas: Serão executadas conforme projetos e detalhamentos 		específicos, com concreto fck ≥ 150 kgf/cm2.

4.1.2	Laje de Cobertura: Será executado com premoldados de concreto (vigota) e cerâmico (tavela), seguindo especificações de projeto e do fabricante.

4.2    Estrutura de Madeira

4.2.1  Madeira - deverão ser utilizados peças beneficiadas, desempenadas, de madeiras de lei de boa qualidade e procedência, isentas de nós, brancos, casca, broca, caruncho, trincas, fibras torcidas ou outros defeitos que venham diminuir a resistência das peças e comprometer sua durabilidade ou trabalhabilidade. Nos beirais, os pontaletes e o forro deverão ainda ser aplainados.

4.3   Telhas

A cobertura deverá ser executada em telhas, cumeeiras e espigão de cerâmica, de boa qualidade.

5.   REVESTIMENTOS

5.1  Revestimento com Argamassa

As paredes internas e externas, serão rebocadas com argamassa constando de três camadas superposta contínuas e uniforme, de  chapisco e argamassa de areia fina desempenada.

Antes da execução de cada etapa as superfícies deverão estar limpas de gorduras, vestígios orgânicos e impurezas, e abundantemente molhadas.

5.1.1	Chapisco – As superfícies a serem revestidas serão chapiscadas com argamassa de 	cimento e areia grossa (traço 1:4).

5.1.2   	Emboço Regüado - Após o chapisco, a superfície deverá receber camada de argamassa composta de cimento, areia média e plastificante, no traço 1:5.

5.1.3 	Massa Fina Desempenada para acabamento - Sobre o emboço, será aplicado massa fina, composta de argamassa de cimento, areia fina e cal, para fins de acabamento, com traço 1:2:8.

OBSERVAÇÕES

Preparo da Dosagem – O preparo deverá ser feito por processo mecânico e contínuo, evitando-  se perda de água ou segregação dos materiais – quando o volume de argamassa for pequeno , poderá ser utilizado preparo normal. Em quaisquer dos casos a mistura deverá apresentar massa homogênea, de aspecto uniforme e consistência plástica recomendada. A quantidade a ser preparada deverá atender as necessidades dos serviços a executar em cada etapa. Serão rejeitadas as argamassas que apresentem vestígio de endurecimento, retiradas ou caídas dos revestimentos, sendo expressamente proibido tornar a amassá-la. A dosagem a ser adotada será 1:2:8 de cimento, cal e areia.

Aplicação – Antes de iniciado qualquer serviço de revestimento, as superfícies a revestir deverão apresentar-se limpas e molhadas. Os revestimentos deverão apresentar parâmetros desempenados, aprumados, alinhados e nivelados.

Os revestimentos deverão ser executados conforme indicação de Projeto Arquitetônico e informação de Orçamento de Custos.

A aplicação da argamassa de areia fina desempenada deverá ser feita após completada a colocação das tubulações embutidas.

5.2   Azulejos

Serão assentados nos banheiros,  azulejos de 20x30cm do tipo A;

Os azulejos serão assentados com cimento-cola, sobre emboço seco, com juntas a prumo, sendo o rejuntamento com “PortoKoll” impermeável.

6.   PISOS

6.1  Macadame e contra-piso

Sobre o aterro perfeitamente compactado, após colocadas as canalizações que devem passar sob o piso, será executado o macadame com brita nº 01. Após, será executado o contra-piso de concreto magro com espessura de 0,10m.

Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações sob o piso e no esquadrejamento entre paredes e contra-piso, que deverão formar triedos perfeitos.

6.2  Piso Cerãmico

Nas áreas internas, sobre o contrapiso de concreto, será assentado o piso de cerâmica de 30x30cm, de boa qualidade.

7.    ESQUADRIAS

7.1  Esquadrias de madeira

7.1.1  Marco – As portas internas e externas poderão ser colocadas em marcos de madeira Ipê,  fixadas na alvenaria por 6(seis) tacos de madeira fixados na alvenaria, colocados 		nas alturas de 0,25:1,05 e 1.85m do piso acabado.

7.1.2 	Portas Externas – Deverá ser utilizado portas externas confeccionadas em madeira maciça,  com desenho e dimensão indicadas no projeto.

7.1.3 	 	Portas Internas – As portas internas deverão ser laminadas, lisas, semi-ocas com espessura de 0,035m., nas dimensões especificadas no projeto.

7.1.4  	Janelas – As janelas serão de madeira de louro freijó, do tipo maxim-ar, 	correr com veneziana, nas dimensões especificadas no projeto arquitetônico.

OBSERVAÇÕES

A fixação das esquadrias será feita com parafusos em tacos de madeira fixados na alvenaria, preenchidos os vãos com espuma de poliuretano.

A pingadeiras das janelas e soleiras das portas serão em granito, conforme dimensões especificas de cada esquadria.

7.2      Ferragens e Esquadrias

7.2.1 	Portas Externas – Fechadura completa de embutir tipo tambor de dois passos de lingueta e 03(três) dobradiças aço estilo “ouro velho”3 1 2” x 2   1 2”.

7.2.2 	Portas Internas – será utilizado fechadura completa de embutir tipo gorge 	e3 (três) dobradiças de aço estilo “Ouro Velho”.

7.2.3 	Janelas de Correr – Puxador com trava de latão estilo “Ouro Velho” de 	boa qualidade.

8. 	SOLEIRAS E PITORIS

11.1  As soleiras serão de granito na cor cinza, com espessura de 3 cm, assentados com argamassa de ci-ar 1:4

11.1  Os peitoris serão de granito na cor cinza, com espessura de 3 cm, assentados com argamassa de ci-ar 1:5, vedados com silicone  quando em contato com a madeira.

9.     	VIDROS

Os vidros deverão ser de boa qualidade, transparentes, planos, sem manchas, falhas, bolhas ou outros defeitos de fabricação, na espessura mínima de 3mm. Nos banheiros serão usados vidros tipo fantasia.

Seu assentamento deve ser feito com massa branca preparada com óleo de linhaça.

10. 	INSTALAÇÕES

10.1a     Água

Será executado com tubos de PVC para água fria e CPVC Aquatherm para água quente, conforme diâmetros e especificações do Projeto Hidráulico.

10.1b      Esgoto Sanitário

Será executado com diâmetros e inclinações especificadas no respectivo projeto, com Tubos, Caixas de Gordura, Ralos e Caixas Sifonadas de PVC da marca TIGRE. As caixas de inspeção sanitária cloacal e pluvial serão com tijolos maciços de boa qualidade, rebocadas, conforme detalhes construtivos

10.1.b1 A fossa séptica deverá ser de concreto, com seção circular de com dimensões especificadas no projeto, para utilização de 8 (oito) pessoas.

10.1.b2  O sumidouro que deverá ser construído com tijolos de barra, colocados em forma de grade e assentes com argamassa de cimento e areia , no traço 1:2:8.

As tubulações quando enterrados devem ser assentes sobre o terreno com base firme, recobrimento mínimo de 0,30m. Nos trechos onde tal recobrimento não seja possível ou onde a tubulação esteja sujeita as fortes compressões de choque, deverá receber proteção que aumenta sua resistência mecânica.

10.1c       Equipamentos

Deverão ser fornecidos e colocados os equipamentos abaixo descritos:

10.1.c1  Nos locais previsto no Projeto Arquitetônico, deverão ser fixados os seguintes acessórios de louça: saboneteira, papeleira, cabide duplo.

10.1.c2    Torneiras – No tanque deverá ser colocada torneira de PVC com adaptador e bico, na pia torneira de PVC longa e no lavatório torneira de PVC, conforme o projeto hidro-sanitário.

10.1.c3   Registros de gaveta, pressão e vávula de descarga serão da marca DOCOL ou DECA, localizados conforme projeto hidráulico.

10.1.c4   Lavatório de louça nas dimensões mínimas de (0,44 x 0,32m), com válvulas plástica de lavatório e sifão de borracha de 1 1/2”. Deverá ser convenientemente fixado na parede através de tacos de madeira e parafusos.

10.1.c4  Cavalete completo de entrada de água com comprovante de pagamento de taxas de ligações a Concessionária local.

10.2      Instalações Elétrica

As instalações elétricas serão executadas de acordo com o RIC (Regulamento das Instalações Consumidoras) obedecendo ao Projeto Elétrico.

A entrada da rede será subterrânea com medição instalada na Caixa de Entrada.

A rede interna de distribuição será em eletrodutos de PVC, utilizando-se condutores de cobre com isolamento em PVC  70ºC ; as descidas para os interruptores e tomadas de correntes serão executados com eletrodutos flexíveis de PVC embutidos na alvenaria, conforme projetos específicos.

Os interruptores serão de teclas e as tomadas de correntes do tipo universal conjugados de embutir, em caixas de ferro esmaltado, protegidos por espelhos de PVC. A linha dos espelhos adotados será a comercial, de boa qualidade.

A proteção do circuito de distribuição estará no quadro de medição.

As caixas de embutir dos interruptores serão de ferro esmaltado, interna e externamente, nas medidas de 4” x 2” e 4” x 4”. As caixas deverão ficar a 0,20m dos alizares das portas.

11.	PINTURA

Deverão ser observados a determinações do Projeto da Obra, quanto ao tipo de tinta a ser utilizada.

11.1  Tinta  base acrílica

Será utilizada sobre superfícies externas, acabadas, sendo executadas tantas demãos quantas necessárias para perfeito recobrimento (mínimo de duas demãos) da superfície.

11.2   Tinta PVA

Será utilizada sobre as superfícies internas, após a aplicação de duas demãos de massa corrida. Deverá ser aplicado no mínimo duas demãos, ou ainda outras se necessário para o perfeito recobrimento da superfície.

11.3  Tinta Esmalte Sintético

Será utilizada em materiais ferrosos, sendo antes lixadas e aplicadas zarcão como base para acabamento.

OBSERVAÇÕES

As demãos de tinta deverão ser tantas quantas forem necessárias para ser obtido coloração e recobrimento uniforme.

12. 	PAVIMENTAÇÃO E MUROS

12.1  Pavimentação

A pavimentação do pátio será com pedra de basalto com 3 cm, irregular, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:4, e devidamente rejuntados.

12.2  Muros

Será executado muros nas laterais do terreno, onde não houverem paredes desta residência, com tijolos 6 furos e espessura de 15 cm. A base será com pedras de grês com duas fiadas, viga de fundação de 10x20cm. Sobre a alvenaria de tijolo, uma cinta de concreto de 10x15 cm. O muro será devidamente rebocado em ambos os lados.

13. 	AJARDINAMENTO E LIMPEZA DA OBRA

13.1  Ajardinamento

Será colocado leiva em placa de grama do tipo esmeralda sobre o solo existente.

13.2  Limpeza da Obra

Após o término dos serviços acima especificados, a empreiteira procederá a limpeza do canteiro de obra. A edificação deverá apresentar condições de uso, bem como, o terreno deverá estar limpo e livre de entulhos.

| ______________________ Grazielle | _______________________ Márcio Sander | _______________________ Marcos Kayser |
| --- | --- | --- |