##### CATÁLOGO DO PRODUTO ESCOLHIDO

Ar Acoplado - Hitachi

Características

Ideal para instalações de agências bancárias, lojas, concessionárias de automóveis ou similares. Suas principais características são:

• Gabinete vertical. Sua instalação é mais simples, portanto mais barata que os equipamentos com condensadores a água.

• A distribuição do ar resfriado pode ser feita através de dutos o que permite que toda a área seja atendida de maneira adequada, inclusive com menor número de ruídos, mesmo tendo várias divisões e ambientes diferentes Características Ideal para instalações de agências bancárias, lojas, concessionárias de automóveis ou similares. Suas principais características são:

• Gabinete vertical. Sua instalação é mais simples, portanto mais barata que os equipamentos com condensadores a água.

• A distribuição do ar resfriado pode ser feita através de dutos o que permite que toda a área seja atendida de maneira adequada, inclusive om menor número de ruídos, mesmo tendo várias divisões e ambientes diferentes.

Capacidades
5,0 - 7,5 - 10,0 - 12,5 - 15,0 TR

(1 TR =3024 kcal/h = 12000 btu/h)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Unidade Evaporadora |
| --- |
|  |  | 5 TR | 7,5 TR | 10 TR | 12,5 TR | 15 TR |
| Unidade |  | RP514AVL | RP764AVL | RP1014AVL | RP1216AVL | RP1516AVL |
| Capacidade Nominal | kcal/h | 15200 | 22800 | 30400 | 37800 | 43500 |
| Acabamento Externo |  | Frontal: Gelo (5Y8.5/1) - Laterais: Bronze Liso (5Y5/2) |
| Dimensão (Cm) | Largura(mm) | 950 | 1245 | 1400 | 1856 | 1856 |
|  | Profundidade(mm) | 498 + 252 | 720 + 380 |
|  | Altura(mm) | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 |
| Compressor | Tipo/Fabricante | Hermético - Hitachi |
|  | Modelo | 502FH2 | 752FH3 | 1000FH4 | 2 x 502FH2 | 2 x 752FH3 |
| Evaporador | Tipo | Tubular de cobre com ranhurado interno e aletas super slit em corrente cruzada |
|  | Ventilador | Centrífugo, multipalhetas e dupla aspiração |
|  | Vazão de ar m3/min | 53 | 80 | 105 | 130 | 155 |
|  | Pressão Estática Externa mmca | 4,5 a 16,5 | 3 a 18 | 10 a 20 | 4 a 24 | 1 a 21,5 |
| Condensador | Tipo | Tubular de cobrecom ranhurado interno e aletas super slit em corrente cruzada |
|  | Ventilador | Centrífugo, multipalhetas e dupla aspiração |
|  | Vazão de ar m3/min | 90 | 124 | 165 | 214 | 260 |
|  | Pressão Estática Externa mmca | 0 a 10 | 0 a 10 | 0 a 10 | 0 a 16 | 0 a 18 |
| Número de ciclos |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Refrigerante | Tipo | R-22 | R-22 | R-22 | R-22 | R-22 |
| Fonte de Energia | Força | 200-380-400 V / Trifásico / 60-50 Hz |
|  | Comando | 200 V / Monofásico / 60/50 Hz |
| Dreno | Água ISO 7/1 | RC 3/4" | RC 3/4" | RC 3/4" | RC 3/4" | RC 3/4" |
|  | Emergência ISO 7/1 | RC 1/2" | RC 1/2" | RC 1/2" | RC 1/2" | RC 1/2" |
| Peso | Kg | 272 | 320 | 400 | 700 | 735 |